## Slide 1
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Δομή Παρουσίασης (1/1)
Ιστορική αναδρομή
Η εισαγωγή μιας κατανομής για την διεργασία της ταχύτητας του ανέμου σε ωριαία και μηνιαία χρονική κλίμακα.
Ο στατιστικός έλεγχος των προηγούμενων κατανομών.
Η μελέτη της στοχαστικής φύσης και δομής της ταχύτητας του ανέμου.
Η δημιουργία ενός ψευδο-κυκλοστάσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης εμμονής με σκοπό την αναπαραγωγή της ταχύτητας του ανέμου.
Η εφαρμογή του μοντέλου και η σύγκριση των παραχθέντων αποτελεσμάτων με τα εμπειρικά παρατηρημένα δεδομένα.
Τέλος, η αξιοποίηση των συνθετικών χρονοσειρών που παρήχθησαν με σκοπό την οικονομική διαχείριση μιας αιολικής εγκατάστασης.

## Slide 2
Γιατί μελετάμε τον άνεμο ;;;

## Slide 3
Επειδή από την αρχαιότητα ως σήμερα είναι από τις πιο αξιοποιήσιμες πηγές ενέργειας
Notes: 5.000 χρόνια πριν, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι εκμεταλλεύθηκαν τον άνεμο για να μπορέσουν να πλεύσουν πλοία στον ποταμό Νείλο.

## Slide 4
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ιστορική αναδροµή (1/1)
1ο παράδειγμα αιολικής μηχανής, ήταν από τον Ήρωνα τον Αλεξανδρέα (300 - 230 π.Χ.)
1887 – Ανεμογεννήτρια ύψους 10m – Γλασκώβη - 1ο σπίτι στον κόσμο που διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεμο
Notes: Προάγγελος της σύγχρονης ανεμογεννήτριας

## Slide 5
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Δεδομένα και Περιοχές Μελέτης(1/2)
Notes: Για να μπορέσει να αξιοποιηθεί η αιολική ενέργεια βέλτιστα πρέπει πρώτα να μελετηθεί. Πως? Με στατιστική ανάλυση

## Slide 6
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Δεδομένα και Περιοχές Μελέτης (2/2)
Notes: 15% μηδενικών – ΓΙΑΤΙ? - βέλτιστος συνδυασμός για να υπάρχουν τόσο αρκετοί όσο και καλοί σταθμοί -> περίπου 80% των σταθμών

## Slide 7
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Εξεταζόμενες κατανομές (1/3)
Συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας (CDF)
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (PDF)
Κατανομή PBF
Συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας (CDF)
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (PDF)
Κατανομή Generalized Pareto

## Slide 8
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Κατανομές προσαρμογής (2/3)
Συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας (CDF)
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (PDF)
Κατανομή Weibull
Συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας (CDF)
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (PDF)
Κατανομή Lognormal

## Slide 9
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Κατανομές προσαρμογής (3/3)
Συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας (CDF)
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (PDF)
Κατανομή Gamma
Συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας (CDF)
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (PDF)
Κατανομή Rayleigh

## Slide 10
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Προσαρμογή της εμπειρικής Cdf, Survival και Pdf σε καθεμία από τις μελετώμενες κατανομές (1/1)
Chart: Empirical and all the others Pdfs Comparison
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25
Empirical | 0.0032746 | 0.013324 | 0.045034 | 0.0068362 | 0.071923 | 0.10229 | 0.1322 | 0.15729 | 0.17839 | 0.16749 | 0.20625 | 0.14704 | 0.1513 | 0.1245 | 0.10298 | 0.088845 | 0.074061 | 0.048771 | 0.039529 | 0.025006 | 0.027173 | 0.014146 | 0.013464 | 0.010993 | 0.0073527 | 0.0059682 | 0.0044152 | 0.0026685 | 0.002421 | 0.001345 | 0.0018722 | 0.00076037 | 0.00065636 | 0.0004842 | 0.00036225 | 0.00030487 | 0.00020803 | 1.4347e-05 | 8.608e-05 | 7.8907e-05 | 6.0973e-05 | 8.2493e-05 | 1.4347e-05 | 6.0973e-05 | 4.6627e-05 | 3.228e-05 | 1.076e-05 | 1.4347e-05 | 1.4347e-05 | 1.076e-05
Rayleigh | 0.014256 | 0.04178 | 0.066784 | 0.088916 | 0.10901 | 0.12313 | 0.13472 | 0.14096 | 0.14386 | 0.14141 | 0.13583 | 0.12649 | 0.11824 | 0.10546 | 0.093448 | 0.08066 | 0.06888 | 0.057228 | 0.047332 | 0.038968 | 0.030592 | 0.023588 | 0.018332 | 0.014052 | 0.01032 | 0.007776 | 0.00538 | 0.004 | 0.002804 | 0.001964 | 0.001296 | 0.000932 | 0.000544 | 0.00044 | 0.000256 | 0.000148 | 9.2e-05 | 5.2e-05 | 3.2e-05 | 4e-06 | 1.6e-05 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0
Gamma | 0.00032 | 0.005948 | 0.024168 | 0.055308 | 0.091768 | 0.12598 | 0.15276 | 0.17066 | 0.17653 | 0.17267 | 0.16255 | 0.1486 | 0.13057 | 0.11296 | 0.096444 | 0.078964 | 0.064804 | 0.05204 | 0.041424 | 0.032052 | 0.025236 | 0.019132 | 0.015056 | 0.011256 | 0.008484 | 0.006324 | 0.004888 | 0.003604 | 0.002628 | 0.001824 | 0.001372 | 0.001036 | 0.000724 | 0.00054 | 0.000404 | 0.0003 | 0.000224 | 0.00012 | 8.8e-05 | 8.4e-05 | 4.4e-05 | 3.6e-05 | 1.6e-05 | 2e-05 | 2.4e-05 | 0 | 4e-06 | 0 | 8e-06 | 0
Lognormal | 4e-06 | 0.000868 | 0.012128 | 0.047396 | 0.095852 | 0.14192 | 0.17395 | 0.18725 | 0.18571 | 0.17119 | 0.15627 | 0.13674 | 0.11926 | 0.099604 | 0.083068 | 0.069656 | 0.058156 | 0.04698 | 0.039456 | 0.03124 | 0.025416 | 0.021672 | 0.01662 | 0.01374 | 0.011604 | 0.009256 | 0.007576 | 0.006452 | 0.005064 | 0.00428 | 0.0037 | 0.002936 | 0.00238 | 0.001956 | 0.001788 | 0.00124 | 0.001216 | 0.000996 | 0.000832 | 0.000708 | 0.000588 | 0.000476 | 0.000412 | 0.00036 | 0.00026 | 0.000256 | 0.000208 | 0.000184 | 0.000152 | 0.000116
Weibull | 0.004824 | 0.021008 | 0.041816 | 0.06344 | 0.085924 | 0.10831 | 0.1268 | 0.14175 | 0.15187 | 0.15599 | 0.1554 | 0.1498 | 0.13906 | 0.12629 | 0.11165 | 0.094456 | 0.07912 | 0.064648 | 0.0507 | 0.038508 | 0.028092 | 0.020124 | 0.014392 | 0.009752 | 0.006592 | 0.004148 | 0.002532 | 0.001344 | 0.000808 | 0.00046 | 0.000196 | 8.4e-05 | 6.8e-05 | 2.4e-05 | 2.8e-05 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generalized Pareto | 0.14754 | 0.13999 | 0.13199 | 0.12368 | 0.11775 | 0.11136 | 0.10328 | 0.098552 | 0.091372 | 0.08666 | 0.079512 | 0.074912 | 0.07006 | 0.06378 | 0.059112 | 0.0548 | 0.050796 | 0.045968 | 0.04226 | 0.038452 | 0.035184 | 0.03226 | 0.028812 | 0.024892 | 0.022832 | 0.020244 | 0.017916 | 0.015172 | 0.013292 | 0.011816 | 0.010208 | 0.008068 | 0.00636 | 0.005688 | 0.00434 | 0.00354 | 0.002656 | 0.001848 | 0.001324 | 0.000848 | 0.00046 | 0.0003 | 9.2e-05 | 1.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
PBF | 0.00156 | 0.010272 | 0.027068 | 0.050552 | 0.07972 | 0.10758 | 0.13688 | 0.15955 | 0.17422 | 0.18103 | 0.17324 | 0.16148 | 0.14348 | 0.12352 | 0.10376 | 0.083848 | 0.065728 | 0.051912 | 0.039456 | 0.029972 | 0.023668 | 0.01764 | 0.012964 | 0.00988 | 0.0074 | 0.005752 | 0.004204 | 0.003208 | 0.002392 | 0.001816 | 0.001456 | 0.001016 | 0.000788 | 0.00064 | 0.000456 | 0.000408 | 0.00036 | 0.000196 | 0.00016 | 0.000156 | 0.00012 | 8.4e-05 | 8.4e-05 | 6.4e-05 | 5.6e-05 | 3.6e-05 | 2.8e-05 | 2e-05 | 4e-06 | 2.8e-05
Chart: Empirical and all the other Survivals Comparison
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25
Empirical | 0.99075 | 0.98911 | 0.98245 | 0.95993 | 0.95652 | 0.92055 | 0.86941 | 0.80331 | 0.72467 | 0.63547 | 0.55173 | 0.44861 | 0.37508 | 0.29944 | 0.23718 | 0.18569 | 0.14127 | 0.10424 | 0.079854 | 0.060089 | 0.047586 | 0.034 | 0.026927 | 0.020195 | 0.014698 | 0.011022 | 0.0080377 | 0.0058301 | 0.0044959 | 0.0032854 | 0.0026129 | 0.0016768 | 0.0012966 | 0.0009684 | 0.0007263 | 0.00054517 | 0.00039274 | 0.00028873 | 0.00028155 | 0.00023851 | 0.00019906 | 0.00016857 | 0.00012733 | 0.00012015 | 8.9667e-05 | 6.6353e-05 | 5.0213e-05 | 4.4833e-05 | 3.766e-05 | 3.0487e-05 | 2.5107e-05
Rayleigh | 1 | 0.99287 | 0.97198 | 0.93859 | 0.89413 | 0.83963 | 0.77806 | 0.7107 | 0.64022 | 0.56829 | 0.49759 | 0.42967 | 0.36643 | 0.30731 | 0.25457 | 0.20785 | 0.16752 | 0.13308 | 0.10447 | 0.0808 | 0.061316 | 0.04602 | 0.034226 | 0.02506 | 0.018034 | 0.012874 | 0.008986 | 0.006296 | 0.004296 | 0.002894 | 0.001912 | 0.001264 | 0.000798 | 0.000526 | 0.000306 | 0.000178 | 0.000104 | 5.8e-05 | 3.2e-05 | 1.6e-05 | 1.4e-05 | 6e-06 | 6e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
Gamma | 1 | 0.99984 | 0.99687 | 0.98478 | 0.95713 | 0.91124 | 0.84825 | 0.77187 | 0.68654 | 0.59828 | 0.51194 | 0.43067 | 0.35637 | 0.29108 | 0.2346 | 0.18638 | 0.1469 | 0.1145 | 0.088478 | 0.067766 | 0.05174 | 0.039122 | 0.029556 | 0.022028 | 0.0164 | 0.012158 | 0.008996 | 0.006552 | 0.00475 | 0.003436 | 0.002524 | 0.001838 | 0.00132 | 0.000958 | 0.000688 | 0.000486 | 0.000336 | 0.000224 | 0.000164 | 0.00012 | 7.8e-05 | 5.6e-05 | 3.8e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 8e-06 | 8e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 2e-06 | 2e-06
Lognormal | 1 | 1 | 0.99956 | 0.9935 | 0.9698 | 0.92188 | 0.85092 | 0.76394 | 0.67032 | 0.57746 | 0.49187 | 0.41374 | 0.34536 | 0.28573 | 0.23593 | 0.1944 | 0.15957 | 0.13049 | 0.107 | 0.087272 | 0.071652 | 0.058944 | 0.048108 | 0.039798 | 0.032928 | 0.027126 | 0.022498 | 0.01871 | 0.015484 | 0.012952 | 0.010812 | 0.008962 | 0.007494 | 0.006304 | 0.005326 | 0.004432 | 0.003812 | 0.003204 | 0.002706 | 0.00229 | 0.001936 | 0.001642 | 0.001404 | 0.001198 | 0.001018 | 0.000888 | 0.00076 | 0.000656 | 0.000564 | 0.000488 | 0.00043
Weibull | 1 | 0.99759 | 0.98708 | 0.96618 | 0.93446 | 0.89149 | 0.83734 | 0.77394 | 0.70306 | 0.62713 | 0.54913 | 0.47144 | 0.39654 | 0.32701 | 0.26387 | 0.20804 | 0.16081 | 0.12125 | 0.08893 | 0.06358 | 0.044326 | 0.03028 | 0.020218 | 0.013022 | 0.008146 | 0.00485 | 0.002776 | 0.00151 | 0.000838 | 0.000434 | 0.000204 | 0.000106 | 6.4e-05 | 3e-05 | 1.8e-05 | 4e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
Generalized Pareto | 1 | 0.92623 | 0.85623 | 0.79024 | 0.7284 | 0.66952 | 0.61384 | 0.5622 | 0.51293 | 0.46724 | 0.42391 | 0.38416 | 0.3467 | 0.31167 | 0.27978 | 0.25022 | 0.22282 | 0.19743 | 0.17444 | 0.15331 | 0.13409 | 0.11649 | 0.10036 | 0.085958 | 0.073512 | 0.062096 | 0.051974 | 0.043016 | 0.03543 | 0.028784 | 0.022876 | 0.017772 | 0.013738 | 0.010558 | 0.007714 | 0.005544 | 0.003774 | 0.002446 | 0.001522 | 0.00086 | 0.000436 | 0.000206 | 5.6e-05 | 1e-05 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
PBF | 1 | 0.99922 | 0.99408 | 0.98055 | 0.95527 | 0.91541 | 0.86163 | 0.79318 | 0.71341 | 0.6263 | 0.53578 | 0.44916 | 0.36842 | 0.29668 | 0.23492 | 0.18305 | 0.14112 | 0.10826 | 0.082302 | 0.062574 | 0.047588 | 0.035754 | 0.026934 | 0.020452 | 0.015512 | 0.011812 | 0.008936 | 0.006834 | 0.00523 | 0.004034 | 0.003126 | 0.002398 | 0.00189 | 0.001496 | 0.001176 | 0.000948 | 0.000744 | 0.000564 | 0.000466 | 0.000386 | 0.000308 | 0.000248 | 0.000206 | 0.000164 | 0.000132 | 0.000104 | 8.6e-05 | 7.2e-05 | 6.2e-05 | 6e-05 | 4.6e-05
Chart: Empirical and all the others Cdfs Comparison
Notes: Fit των χρονοσειρών για κάθε κατανομή

## Slide 11
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Δείκτες στατιστικής ανάλυσης αποτελεσμάτων προσαρμογής (1/2)
Χρησιμοποιήθηκαν 2 διαφορετικοί δείκτες αξιολόγησης
Δείκτης Nash-Sutcliffe (NSE) : Ο δείκτης NSE κυμαίνεται μεταξύ -∞ και 1, με NSE = 1 να είναι η βέλτιστη τιμή, όπου υποδηλώνει τέλεια αντιστοίχιση των τιμών του μοντέλου με τις παρατηρημένες τιμές.
Δείκτης C : Λαμβάνει τιμές από 0 ως ∞ με τιμές κοντά στο 0 να δίνουν την τέλεια προσαρμογή. Η βασική ιδέα, είναι ότι υπολογίζεται η απόλυτη τιμή της διαφοράς μεταξύ του κύριου σώματος της εμπειρικής και της μοντελοποιημένης κατανομής μαζί με τις αριστερές και τις δεξιές ουρές τους.
όπου :
: είναι η μέση τιμή των μετρήσεων
: είναι η τιμή της μέτρηση την χρονική στιγμή t
: είναι η τιμή του μοντέλου για την χρονική στιγμή t.
Notes: Οι 2 δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν

## Slide 12
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Δείκτες στατιστικής ανάλυσης αποτελεσμάτων προσαρμογής (2/2)
Notes: Καλύτερη η Burr αφού μεγαλύτερο ποσοστό υποπεριόδων δίνουν μικρότερο ερορ – με τον δείκτη Νας δεν φαίνεται κάτι

## Slide 13
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στατιστικές ροπές για τους σταθμούς (1/2)
Υπολογίστηκαν οι C και L ροπές μέχρι και 4ης τάξης για κάθε σταθμό.
Chart: C-moments
Chart: L-moments
Υπάρχει μια αρκετά καλά ορισμένη σχέση μεταξύ της 1ης και της 2ης ροπής.

## Slide 14
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στατιστικές ροπές για τους σταθμούς (2/2)
Φαίνεται πως τα σημεία βρίσκονται μέσα στα όρια της PBF.
Chart: C-moments Coefficient of kurtosis vs. coefficient of skewness of all time series
min PBF | 2.717 | 3.0287 | 5.5 | 9.3106 | 8.7256 | 20.72 | 30.5268 | 44.6687 | 65.67 | 98.4951 | 154.4294 | 265.8484 | 578.403
max PBF | 2.717 | 4.3 | 6.8645 | 10.9114 | 18.3221 | 32.4407 | 63.8304 | 171.2109 | 12500533.738 | 2500220.1155 | 2500357.7747 | 3125620.3662 | 12500648.1488 | 3125980.7049
Generalized Pareto | 9.5504 | 4.7039 | 1.7988 | 1.9033 | 2.4052 | 3.295 | 4.2021 | 5.7811 | 9.0574 | 17.7683 | 39.1239 | 380939.7182
Weibull | 5.3959 | 5.3933 | 5.3898 | 5.3832 | 5.3912 | 5.358 | 5.3985 | 5.2984 | 5.3952 | 5.397 | 5.3972 | 5.3831 | 5.3855 | 5.3936 | 5.3899 | 5.3718 | 5.3982 | 5.3672 | 4.7733 | 3.2581 | 2.7169 | 3.028 | 4.1591 | 6.133 | 9 | 12.8203 | 17.6552 | 23.5631 | 30.5987 | 38.8126 | 48.2519 | 58.96 | 70.9778 | 84.3433 | 99.0925 | 115.2591 | 132.8754 | 151.9718 | 172.5775 | 194.7204 | 218.427
Lognormal | 3 | 3.1615 | 3.8383 | 4.7561 | 6.8496 | 9.3201 | 12.2096 | 15.5625 | 19.4256 | 23.8481 | 28.8816 | 41 | 56.2416 | 86.0625 | 159
Gamma | 123 | 78 | 63 | 33 | 15 | 9 | 6 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.12 | 3.06 | 3.03 | 3.0075 | 3.006
Rayleigh | 3.245
Chart: L-moments Coefficient of kurtosis vs. coefficient of skewness of all time series
max PBF | 0.0001 | 0.033365 | 0.084562 | 0.14545 | 0.22994 | 0.42782 | 1.0548
min PBF | 0.0086568 | 0.018 | 0.050165 | 0.093822 | 0.13762 | 0.16307 | 0.19889 | 0.2531 | 0.34482 | 0.51617 | 0.94673
Generalized Pareto | 0.0001 | 0.0026787 | 0.012774 | 0.027817 | 0.040608 | 0.058366 | 0.083535 | 0.11923 | 0.17208 | 2.9364
Weibull | 0.013619 | 0.0083331 | 0.027259 | 0.083069 | 0.083332 | 0.16669 | 0.41758 | 0.83007 | 1.6582
Lognormal | 0.0077655 | 0.019253 | 0.086719 | 0.25169 | 0.27658 | 0.30802 | 0.68486
Gamma | 0.0082747 | 0.02218 | 0.083555 | 0.1661 | 0.50755 | 0.79659 | 0.83623
Rayleigh | 0.0038721 | 0.03887 | 0.38648 | 0.77369 | 1.9319 | 3.8634

## Slide 15
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τεστ προσαρμογής της ουράς (1/2)
όπου :
Y = X – c , είναι δηλαδή η κάθε νέα τιμή που προκύπτει, αν από την παρατηρημένη τιμή αφαιρεθεί το threshold c.
: είναι η συνάρτηση επιβίωσης ή Survival function του Y, υπό τον όρο ότι το Υ είναι θετικό.
: είναι η συνάρτηση επιβίωσης ή Survival function του Χ.
Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι το τεστ προσαρμογής της ουράς.
Κάθε φορά ορίζουμε κάποιο κατώφλι (threshold)
Πως γίνεται ???
Προσαρμόζουμε από την τιμή του κατωφλιού (threshold) και πέρα τις κατανομές σύμφωνα με την σχέση:
Notes: Τι κανουμε εδώ? ->….

## Slide 16
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τεστ προσαρμογής της ουράς (2/2)
Οι κατανομές ελέγχονται για thresholds από 1 έως 25 (m/s) ανά 1 π.χ. για c=4
Chart: Empirical and all the others Pdfs Comparison
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25
Empirical | 0.0032746 | 0.013324 | 0.045034 | 0.0068362 | 0.071923 | 0.10229 | 0.1322 | 0.15729 | 0.17839 | 0.16749 | 0.20625 | 0.14704 | 0.1513 | 0.1245 | 0.10298 | 0.088845 | 0.074061 | 0.048771 | 0.039529 | 0.025006 | 0.027173 | 0.014146 | 0.013464 | 0.010993 | 0.0073527 | 0.0059682 | 0.0044152 | 0.0026685 | 0.002421 | 0.001345 | 0.0018722 | 0.00076037 | 0.00065636 | 0.0004842 | 0.00036225 | 0.00030487 | 0.00020803 | 1.4347e-05 | 8.608e-05 | 7.8907e-05 | 6.0973e-05 | 8.2493e-05 | 1.4347e-05 | 6.0973e-05 | 4.6627e-05 | 3.228e-05 | 1.076e-05 | 1.4347e-05 | 1.4347e-05 | 1.076e-05
Rayleigh | 0.014256 | 0.04178 | 0.066784 | 0.088916 | 0.10901 | 0.12313 | 0.13472 | 0.14096 | 0.14386 | 0.14141 | 0.13583 | 0.12649 | 0.11824 | 0.10546 | 0.093448 | 0.08066 | 0.06888 | 0.057228 | 0.047332 | 0.038968 | 0.030592 | 0.023588 | 0.018332 | 0.014052 | 0.01032 | 0.007776 | 0.00538 | 0.004 | 0.002804 | 0.001964 | 0.001296 | 0.000932 | 0.000544 | 0.00044 | 0.000256 | 0.000148 | 9.2e-05 | 5.2e-05 | 3.2e-05 | 4e-06 | 1.6e-05 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0
Gamma | 0.00032 | 0.005948 | 0.024168 | 0.055308 | 0.091768 | 0.12598 | 0.15276 | 0.17066 | 0.17653 | 0.17267 | 0.16255 | 0.1486 | 0.13057 | 0.11296 | 0.096444 | 0.078964 | 0.064804 | 0.05204 | 0.041424 | 0.032052 | 0.025236 | 0.019132 | 0.015056 | 0.011256 | 0.008484 | 0.006324 | 0.004888 | 0.003604 | 0.002628 | 0.001824 | 0.001372 | 0.001036 | 0.000724 | 0.00054 | 0.000404 | 0.0003 | 0.000224 | 0.00012 | 8.8e-05 | 8.4e-05 | 4.4e-05 | 3.6e-05 | 1.6e-05 | 2e-05 | 2.4e-05 | 0 | 4e-06 | 0 | 8e-06 | 0
Lognormal | 4e-06 | 0.000868 | 0.012128 | 0.047396 | 0.095852 | 0.14192 | 0.17395 | 0.18725 | 0.18571 | 0.17119 | 0.15627 | 0.13674 | 0.11926 | 0.099604 | 0.083068 | 0.069656 | 0.058156 | 0.04698 | 0.039456 | 0.03124 | 0.025416 | 0.021672 | 0.01662 | 0.01374 | 0.011604 | 0.009256 | 0.007576 | 0.006452 | 0.005064 | 0.00428 | 0.0037 | 0.002936 | 0.00238 | 0.001956 | 0.001788 | 0.00124 | 0.001216 | 0.000996 | 0.000832 | 0.000708 | 0.000588 | 0.000476 | 0.000412 | 0.00036 | 0.00026 | 0.000256 | 0.000208 | 0.000184 | 0.000152 | 0.000116
Weibull | 0.004824 | 0.021008 | 0.041816 | 0.06344 | 0.085924 | 0.10831 | 0.1268 | 0.14175 | 0.15187 | 0.15599 | 0.1554 | 0.1498 | 0.13906 | 0.12629 | 0.11165 | 0.094456 | 0.07912 | 0.064648 | 0.0507 | 0.038508 | 0.028092 | 0.020124 | 0.014392 | 0.009752 | 0.006592 | 0.004148 | 0.002532 | 0.001344 | 0.000808 | 0.00046 | 0.000196 | 8.4e-05 | 6.8e-05 | 2.4e-05 | 2.8e-05 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generalized Pareto | 0.14754 | 0.13999 | 0.13199 | 0.12368 | 0.11775 | 0.11136 | 0.10328 | 0.098552 | 0.091372 | 0.08666 | 0.079512 | 0.074912 | 0.07006 | 0.06378 | 0.059112 | 0.0548 | 0.050796 | 0.045968 | 0.04226 | 0.038452 | 0.035184 | 0.03226 | 0.028812 | 0.024892 | 0.022832 | 0.020244 | 0.017916 | 0.015172 | 0.013292 | 0.011816 | 0.010208 | 0.008068 | 0.00636 | 0.005688 | 0.00434 | 0.00354 | 0.002656 | 0.001848 | 0.001324 | 0.000848 | 0.00046 | 0.0003 | 9.2e-05 | 1.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
PBF | 0.00156 | 0.010272 | 0.027068 | 0.050552 | 0.07972 | 0.10758 | 0.13688 | 0.15955 | 0.17422 | 0.18103 | 0.17324 | 0.16148 | 0.14348 | 0.12352 | 0.10376 | 0.083848 | 0.065728 | 0.051912 | 0.039456 | 0.029972 | 0.023668 | 0.01764 | 0.012964 | 0.00988 | 0.0074 | 0.005752 | 0.004204 | 0.003208 | 0.002392 | 0.001816 | 0.001456 | 0.001016 | 0.000788 | 0.00064 | 0.000456 | 0.000408 | 0.00036 | 0.000196 | 0.00016 | 0.000156 | 0.00012 | 8.4e-05 | 8.4e-05 | 6.4e-05 | 5.6e-05 | 3.6e-05 | 2.8e-05 | 2e-05 | 4e-06 | 2.8e-05
Chart: Empirical and all the other Survivals Comparison
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25
Empirical | 0.99075 | 0.98911 | 0.98245 | 0.95993 | 0.95652 | 0.92055 | 0.86941 | 0.80331 | 0.72467 | 0.63547 | 0.55173 | 0.44861 | 0.37508 | 0.29944 | 0.23718 | 0.18569 | 0.14127 | 0.10424 | 0.079854 | 0.060089 | 0.047586 | 0.034 | 0.026927 | 0.020195 | 0.014698 | 0.011022 | 0.0080377 | 0.0058301 | 0.0044959 | 0.0032854 | 0.0026129 | 0.0016768 | 0.0012966 | 0.0009684 | 0.0007263 | 0.00054517 | 0.00039274 | 0.00028873 | 0.00028155 | 0.00023851 | 0.00019906 | 0.00016857 | 0.00012733 | 0.00012015 | 8.9667e-05 | 6.6353e-05 | 5.0213e-05 | 4.4833e-05 | 3.766e-05 | 3.0487e-05 | 2.5107e-05
Rayleigh | 1 | 0.99287 | 0.97198 | 0.93859 | 0.89413 | 0.83963 | 0.77806 | 0.7107 | 0.64022 | 0.56829 | 0.49759 | 0.42967 | 0.36643 | 0.30731 | 0.25457 | 0.20785 | 0.16752 | 0.13308 | 0.10447 | 0.0808 | 0.061316 | 0.04602 | 0.034226 | 0.02506 | 0.018034 | 0.012874 | 0.008986 | 0.006296 | 0.004296 | 0.002894 | 0.001912 | 0.001264 | 0.000798 | 0.000526 | 0.000306 | 0.000178 | 0.000104 | 5.8e-05 | 3.2e-05 | 1.6e-05 | 1.4e-05 | 6e-06 | 6e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
Gamma | 1 | 0.99984 | 0.99687 | 0.98478 | 0.95713 | 0.91124 | 0.84825 | 0.77187 | 0.68654 | 0.59828 | 0.51194 | 0.43067 | 0.35637 | 0.29108 | 0.2346 | 0.18638 | 0.1469 | 0.1145 | 0.088478 | 0.067766 | 0.05174 | 0.039122 | 0.029556 | 0.022028 | 0.0164 | 0.012158 | 0.008996 | 0.006552 | 0.00475 | 0.003436 | 0.002524 | 0.001838 | 0.00132 | 0.000958 | 0.000688 | 0.000486 | 0.000336 | 0.000224 | 0.000164 | 0.00012 | 7.8e-05 | 5.6e-05 | 3.8e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 8e-06 | 8e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 2e-06 | 2e-06
Lognormal | 1 | 1 | 0.99956 | 0.9935 | 0.9698 | 0.92188 | 0.85092 | 0.76394 | 0.67032 | 0.57746 | 0.49187 | 0.41374 | 0.34536 | 0.28573 | 0.23593 | 0.1944 | 0.15957 | 0.13049 | 0.107 | 0.087272 | 0.071652 | 0.058944 | 0.048108 | 0.039798 | 0.032928 | 0.027126 | 0.022498 | 0.01871 | 0.015484 | 0.012952 | 0.010812 | 0.008962 | 0.007494 | 0.006304 | 0.005326 | 0.004432 | 0.003812 | 0.003204 | 0.002706 | 0.00229 | 0.001936 | 0.001642 | 0.001404 | 0.001198 | 0.001018 | 0.000888 | 0.00076 | 0.000656 | 0.000564 | 0.000488 | 0.00043
Weibull | 1 | 0.99759 | 0.98708 | 0.96618 | 0.93446 | 0.89149 | 0.83734 | 0.77394 | 0.70306 | 0.62713 | 0.54913 | 0.47144 | 0.39654 | 0.32701 | 0.26387 | 0.20804 | 0.16081 | 0.12125 | 0.08893 | 0.06358 | 0.044326 | 0.03028 | 0.020218 | 0.013022 | 0.008146 | 0.00485 | 0.002776 | 0.00151 | 0.000838 | 0.000434 | 0.000204 | 0.000106 | 6.4e-05 | 3e-05 | 1.8e-05 | 4e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
Generalized Pareto | 1 | 0.92623 | 0.85623 | 0.79024 | 0.7284 | 0.66952 | 0.61384 | 0.5622 | 0.51293 | 0.46724 | 0.42391 | 0.38416 | 0.3467 | 0.31167 | 0.27978 | 0.25022 | 0.22282 | 0.19743 | 0.17444 | 0.15331 | 0.13409 | 0.11649 | 0.10036 | 0.085958 | 0.073512 | 0.062096 | 0.051974 | 0.043016 | 0.03543 | 0.028784 | 0.022876 | 0.017772 | 0.013738 | 0.010558 | 0.007714 | 0.005544 | 0.003774 | 0.002446 | 0.001522 | 0.00086 | 0.000436 | 0.000206 | 5.6e-05 | 1e-05 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
PBF | 1 | 0.99922 | 0.99408 | 0.98055 | 0.95527 | 0.91541 | 0.86163 | 0.79318 | 0.71341 | 0.6263 | 0.53578 | 0.44916 | 0.36842 | 0.29668 | 0.23492 | 0.18305 | 0.14112 | 0.10826 | 0.082302 | 0.062574 | 0.047588 | 0.035754 | 0.026934 | 0.020452 | 0.015512 | 0.011812 | 0.008936 | 0.006834 | 0.00523 | 0.004034 | 0.003126 | 0.002398 | 0.00189 | 0.001496 | 0.001176 | 0.000948 | 0.000744 | 0.000564 | 0.000466 | 0.000386 | 0.000308 | 0.000248 | 0.000206 | 0.000164 | 0.000132 | 0.000104 | 8.6e-05 | 7.2e-05 | 6.2e-05 | 6e-05 | 4.6e-05
Notes: Σε διπλά λογαριθμικούς άξονες

## Slide 17
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Θεωρητικό Υπόβαθρο για την Μοντελοποίηση και την αξιοποίηση της αιολικής Ενέργειας (1/2)
Κάθε φαινόμενο μπορεί να μελετηθεί είτε ως ντετερμινιστικό είτε ως στοχαστικό.
Αν η επιστήμη μπορεί να περιγράψει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν ένα φαινόμενο με απόλυτη ακρίβεια.
Τότε το φαινόμενο μελετάται ως ντετερμινιστικό. Θεωρείται
απόλυτα προβλέψιμο, αν το προσομοιάσουμε με ένα πείραμα θα δίνει συνεχόμενα τα ίδια αποτελέσματα.
Αν η επιστήμη δεν μπορεί να το περιγράψει με σχετική ακρίβεια
Τότε το φαινόμενο μελετάται ως στοχαστικό. Όσες φορές και αν πραγματοποιήσουμε, το πείραμα ΔΕΝ θα δίνει ίδια αποτελέσματα.

## Slide 18
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Θεωρητικό Υπόβαθρο για την Μοντελοποίηση και την αξιοποίηση της αιολικής Ενέργειας (2/2)
Στο στοχαστικό μοντέλο που φτιάχνουμε χρησιμοποιούμε ντετερμινιστικές συναρτήσεις.
Άνεμος  Διπλή Περιοδικότητα Ημερήσια + Εποχιακή = Ντετερμινιστικό μέρος της ανέλιξης.
Άνεμος + προσαρμογή Διπλής Περιοδικότητας = Στοχαστικό μέρος της ανέλιξης.
Χωρισμός σε υποπεριόδους  3-μηνα και 3-ωρα  ίδια συμπεριφορά ανέμου
Πώς όμως θα προσαρμόσουμε το ντετερμινιστικό τμήμα της ανέλιξης ???
Έπειτα, για κάθε υποπερίοδο, εφαρμόζεται η διαδικασία της ομογενοποίησης

## Slide 19
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Περιοδικότητα (1/4)
Μία ανέλιξη είναι στάσιμη όταν οι στατιστικές παράμετροί της δε μεταβάλλονται συναρτήσει του χρόνου. Κυκλοστάσιμη ονομάζεται η ανέλιξη της οποίας οι στατιστικές παράμετροι είναι περιοδικές συναρτήσεις του χρόνου.
Chart: Diurnal periodicity of mean
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1st 3-month | 5.9462 | 5.7798 | 5.6677 | 5.6579 | 5.936 | 6.3744 | 6.6638 | 6.3039
2nd 3-month | 5.1925 | 4.755 | 4.5417 | 4.593 | 5.2356 | 6.0611 | 6.5919 | 6.1839
3rd 3-month | 4.5659 | 4.2411 | 4.0616 | 4.0151 | 4.5809 | 5.3671 | 5.9418 | 5.485
4th 3-month | 5.4527 | 5.3049 | 5.2021 | 5.176 | 5.5041 | 6.0012 | 6.2221 | 5.7153
Chart: Diurnal periodicity of stand. deviation
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1st 3-month | 2.7045 | 2.6205 | 2.6189 | 2.6339 | 2.7311 | 2.8711 | 2.8465 | 2.7469
2nd 3-month | 2.2809 | 2.1923 | 2.1703 | 2.1969 | 2.3921 | 2.3078 | 2.2568 | 2.3224
3rd 3-month | 1.8995 | 1.8284 | 1.7402 | 1.7618 | 1.9803 | 1.9618 | 1.9024 | 1.922
4th 3-month | 2.5009 | 2.4847 | 2.5174 | 2.5233 | 2.5913 | 2.7375 | 2.648 | 2.5229

## Slide 20
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Περιοδικότητα (2/4)
Chart: Seasonality of mean
| 1 | 2 | 3 | 4
1st 3-hour | 5.9462 | 5.1925 | 4.5659 | 5.4527
2nd 3-hour | 5.7798 | 4.755 | 4.2411 | 5.3049
3rd 3-hour | 5.6677 | 4.5417 | 4.0616 | 5.2021
4th 3-hour | 5.6579 | 4.593 | 4.0151 | 5.176
5th 3-hour | 5.936 | 5.2356 | 4.5809 | 5.5041
6th 3-hour | 6.3744 | 6.0611 | 5.3671 | 6.0012
7th 3-hour | 6.6638 | 6.5919 | 5.9418 | 6.2221
8th 3-hour | 6.3039 | 6.1839 | 5.485 | 5.7153
Chart: Seasonality of stand. deviation
| 1 | 2 | 3 | 4
1st 3-hour | 2.7045 | 2.2809 | 1.8995 | 2.5009
2nd 3-hour | 2.6205 | 2.1923 | 1.8284 | 2.4847
3rd 3-hour | 2.6189 | 2.1703 | 1.7402 | 2.5174
4th 3-hour | 2.6339 | 2.1969 | 1.7618 | 2.5233
5th 3-hour | 2.7311 | 2.3921 | 1.9803 | 2.5913
6th 3-hour | 2.8711 | 2.3078 | 1.9618 | 2.7375
7th 3-hour | 2.8465 | 2.2568 | 1.9024 | 2.648
8th 3-hour | 2.7469 | 2.3224 | 1.922 | 2.5229

## Slide 21
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Περιοδικότητα (3/4)
Chart: Diurnal periodicity of mean
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1st 3-month | 5.4745 | 5.4652 | 5.4534 | 5.4552 | 5.475 | 5.4886 | 5.4966 | 5.4874
2nd 3-month | 5.4496 | 5.4284 | 5.4109 | 5.4277 | 5.4835 | 5.5167 | 5.5141 | 5.4945
3rd 3-month | 5.4469 | 5.4225 | 5.4267 | 5.4215 | 5.4686 | 5.5147 | 5.5184 | 5.4944
4th 3-month | 5.4646 | 5.4626 | 5.4403 | 5.4299 | 5.4426 | 5.485 | 5.4972 | 5.4728
Chart: Diurnal periodicity of stand. deviation
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1st 3-month | 2.3087 | 2.3175 | 2.3286 | 2.3232 | 2.3093 | 2.301 | 2.2834 | 2.2877
2nd 3-month | 2.3435 | 2.3555 | 2.3756 | 2.3512 | 2.2967 | 2.2663 | 2.2727 | 2.2884
3rd 3-month | 2.3546 | 2.3734 | 2.3669 | 2.3733 | 2.3284 | 2.2927 | 2.2988 | 2.312
4th 3-month | 2.3143 | 2.3211 | 2.3371 | 2.3528 | 2.3463 | 2.3035 | 2.2792 | 2.2982

## Slide 22
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Περιοδικότητα (4/4)
Chart: Seasonality of stand. deviation
| 1 | 2 | 3 | 4
1st 3-hour | 2.3087 | 2.3435 | 2.3546 | 2.3143
2nd 3-hour | 2.3175 | 2.3555 | 2.3734 | 2.3211
3rd 3-hour | 2.3286 | 2.3756 | 2.3669 | 2.3371
4th 3-hour | 2.3232 | 2.3512 | 2.3733 | 2.3528
5th 3-hour | 2.3093 | 2.2967 | 2.3284 | 2.3463
6th 3-hour | 2.301 | 2.2663 | 2.2927 | 2.3035
7th 3-hour | 2.2834 | 2.2727 | 2.2988 | 2.2792
8th 3-hour | 2.2877 | 2.2884 | 2.312 | 2.2982
Chart: Seasonality of mean
| 1 | 2 | 3 | 4
1st 3-hour | 5.4745 | 5.4496 | 5.4469 | 5.4646
2nd 3-hour | 5.4652 | 5.4284 | 5.4225 | 5.4626
3rd 3-hour | 5.4534 | 5.4109 | 5.4267 | 5.4403
4th 3-hour | 5.4552 | 5.4277 | 5.4215 | 5.4299
5th 3-hour | 5.475 | 5.4835 | 5.4686 | 5.4426
6th 3-hour | 5.4886 | 5.5167 | 5.5147 | 5.485
7th 3-hour | 5.4966 | 5.5141 | 5.5184 | 5.4972
8th 3-hour | 5.4874 | 5.4945 | 5.4944 | 5.4728

## Slide 23
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοιχεία δυναμικής φαινομένου Hurst – Kolmogorov (1/3)
Φαινόμενο μακροπρόθεσμης εμμονής = Φαινόμενο Hurst, Παρατηρήθηκε από τον υδρολόγο Harold Edwin Hurst (1880-1978)  Μελέτη της διακύμανσης της στάθμης του νερού του ποταμού Νείλου Διαπίστωση και από τον Andrey Kolmogorov (1903-1987) μελετώντας την τύρβη.
Αυτό σημαίνει ότι τα φαινόμενα τείνουν να συμβαίνουν κατά ομάδες
Ανέλιξη με μακροπρόθεσμη εμμονή
Ανέλιξη λευκού θορύβου
Το ενδιάμεσο, δηλαδή ανέλιξη βραχυπρόθεσμης εμμονής είναι μια ανέλιξη Markov

## Slide 24
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοιχεία δυναμικής φαινομένου Hurst – Kolmogorov (2/3)
Η ύπαρξη της μακροπρόθεσμης μνήμης ή εμμονής, διερευνάται με τον υπολογισμό της παραμέτρου Hurst, μέσω του κλιμακογράμματος, η οποία λαμβάνει τιμές από (0,1).
Όταν η τιμή του συντελεστή Hurst ισούται με 0.5, τότε δείχνει μία τυχαία μεταβολή (λευκός θόρυβος). Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του στοιχείου στο χρόνο t και t+1.
Εάν η τιμή αυτή είναι 0<Η<0.5, τότε υπάρχει συμπεριφορά αντίθετη της εμμονής, δηλαδή μια αύξηση της τιμής ακολουθείται από μια μείωση της τιμής.
Εάν η τιμή αυτή είναι 0.5<Η<1 τότε η χρονοσειρά αυτή έχει εμμονή. Δηλαδή μια μεγάλη τιμή έχει μεγάλη πιθανότητα να ακολουθείται από μια μεγάλη τιμή και το αντίστοιχο για μικρότερες τιμές, ακόμη και για μεγάλη χρονική υστέρηση.

## Slide 25
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοιχεία δυναμικής φαινομένου Hurst – Kolmogorov (3/3)
Άνεμος = στοχαστική δομή + διέπεται και από τύρβη  υποτέθηκε ένα μοντέλο που αποτελείται από το άθροισμα δύο εξίσου σταθμισμένων διαδικασιών, μίας HHK και μίας Markov με κλιμακόγραμμα :
Chart: Climacograms
HHK
Markov
α = 6.756 λ = 6.220 Η = 0.913 Μ = 0.282
Notes: SMA – 4 πρωτες ροπες

## Slide 26
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Μοντέλα διπλής κυκλοστασιμότητας (1/2)
Chart: Diurnal periodicity of mean
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1st 3-month | 5.9462 | 5.7798 | 5.6677 | 5.6579 | 5.936 | 6.3744 | 6.6638 | 6.3039
2nd 3-month | 5.1925 | 4.755 | 4.5417 | 4.593 | 5.2356 | 6.0611 | 6.5919 | 6.1839
3rd 3-month | 4.5659 | 4.2411 | 4.0616 | 4.0151 | 4.5809 | 5.3671 | 5.9418 | 5.485
4th 3-month | 5.4527 | 5.3049 | 5.2021 | 5.176 | 5.5041 | 6.0012 | 6.2221 | 5.7153
1st 3-month | 5.9449 | 5.5856 | 5.4969 | 5.5856 | 5.9449 | 6.6735 | 7.1627 | 6.6735
2nd 3-month | 5.2727 | 4.9134 | 4.8247 | 4.9134 | 5.2727 | 6.0013 | 6.4905 | 6.0013
3rd 3-month | 4.6004 | 4.2412 | 4.1524 | 4.2412 | 4.6004 | 5.3291 | 5.8182 | 5.3291
4th 3-month | 5.2727 | 4.9134 | 4.8247 | 4.9134 | 5.2727 | 6.0013 | 6.4905 | 6.0013
Chart: Diurnal periodicity of stand. deviation
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1st 3-month | 2.7045 | 2.6205 | 2.6189 | 2.6339 | 2.7311 | 2.8711 | 2.8465 | 2.7469
2nd 3-month | 2.2809 | 2.1923 | 2.1703 | 2.1969 | 2.3921 | 2.3078 | 2.2568 | 2.3224
3rd 3-month | 1.8995 | 1.8284 | 1.7402 | 1.7618 | 1.9803 | 1.9618 | 1.9024 | 1.922
4th 3-month | 2.5009 | 2.4847 | 2.5174 | 2.5233 | 2.5913 | 2.7375 | 2.648 | 2.5229
1st 3-month | 2.7289 | 2.6381 | 2.6113 | 2.6381 | 2.7289 | 2.8196 | 2.8465 | 2.8196
2nd 3-month | 2.3028 | 2.2149 | 2.1889 | 2.2149 | 2.3028 | 2.3906 | 2.4166 | 2.3906
3rd 3-month | 1.8767 | 1.7917 | 1.7666 | 1.7917 | 1.8767 | 1.9616 | 1.9867 | 1.9616
4th 3-month | 2.3028 | 2.2149 | 2.1889 | 2.2149 | 2.3028 | 2.3906 | 2.4166 | 2.3906
Chart: Diurnal periodicity of skewness
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1st 3-month | 0.78459 | 0.67151 | 0.7057 | 0.71569 | 0.63948 | 0.57638 | 0.60337 | 0.7497
2nd 3-month | 0.56184 | 0.6785 | 0.87864 | 0.83572 | 0.73993 | 0.72638 | 0.6538 | 0.50595
3rd 3-month | 0.48133 | 0.43006 | 0.56189 | 0.59063 | 0.70065 | 1.195 | 0.94742 | 0.62343
4th 3-month | 0.86532 | 0.93707 | 0.97404 | 0.997 | 0.82324 | 0.65847 | 0.71113 | 0.79364
skewness | 0.72867 | 0.72867 | 0.72867 | 0.72867 | 0.72867 | 0.72867 | 0.72867 | 0.72867

## Slide 27
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Μοντέλα διπλής κυκλοστασιμότητας (2/2)
Chart: Seasonality of mean
| 1 | 2 | 3 | 4
1st 3-hour | 5.9462 | 5.1925 | 4.5659 | 5.4527
2nd 3-hour | 5.7798 | 4.755 | 4.2411 | 5.3049
3rd 3-hour | 5.6677 | 4.5417 | 4.0616 | 5.2021
4th 3-hour | 5.6579 | 4.593 | 4.0151 | 5.176
5th 3-hour | 5.936 | 5.2356 | 4.5809 | 5.5041
6th 3-hour | 6.3744 | 6.0611 | 5.3671 | 6.0012
7th 3-hour | 6.6638 | 6.5919 | 5.9418 | 6.2221
8th 3-hour | 6.3039 | 6.1839 | 5.485 | 5.7153
1st 3-month | 5.9449 | 5.2727 | 4.6004 | 5.2727
2nd 3-hour | 5.5856 | 4.9134 | 4.2412 | 4.9134
3rd 3-hour | 5.4969 | 4.8247 | 4.1524 | 4.8247
4th 3-hour | 5.5856 | 4.9134 | 4.2412 | 4.9134
Chart: Seasonality of stand. deviation
| 1 | 2 | 3 | 4
1st 3-hour | 2.7045 | 2.2809 | 1.8995 | 2.5009
2nd 3-hour | 2.6205 | 2.1923 | 1.8284 | 2.4847
3rd 3-hour | 2.6189 | 2.1703 | 1.7402 | 2.5174
4th 3-hour | 2.6339 | 2.1969 | 1.7618 | 2.5233
5th 3-hour | 2.7311 | 2.3921 | 1.9803 | 2.5913
6th 3-hour | 2.8711 | 2.3078 | 1.9618 | 2.7375
7th 3-hour | 2.8465 | 2.2568 | 1.9024 | 2.648
8th 3-hour | 2.7469 | 2.3224 | 1.922 | 2.5229
1st 3-hour | 2.7289 | 2.3028 | 1.8767 | 2.3028
2nd 3-hour | 2.6381 | 2.2149 | 1.7917 | 2.2149
3rd 3-hour | 2.6113 | 2.1889 | 1.7666 | 2.1889
4th 3-hour | 2.6381 | 2.2149 | 1.7917 | 2.2149
Chart: Seasonality of skewness
| 1 | 2 | 3 | 4
1st 3-hour | 0.78459 | 0.56184 | 0.48133 | 0.86532
2nd 3-hour | 0.67151 | 0.6785 | 0.43006 | 0.93707
3rd 3-hour | 0.7057 | 0.87864 | 0.56189 | 0.97404
4th 3-hour | 0.71569 | 0.83572 | 0.59063 | 0.997
5th 3-hour | 0.63948 | 0.73993 | 0.70065 | 0.82324
6th 3-hour | 0.57638 | 0.72638 | 1.195 | 0.65847
7th 3-hour | 0.60337 | 0.6538 | 0.94742 | 0.71113
8th 3-hour | 0.7497 | 0.50595 | 0.62343 | 0.79364
skewness | 0.72867 | 0.72867 | 0.72867 | 0.72867

## Slide 28
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Αντίστροφη διαδικασία ομογενοποίησης (1/2)
Οι τιμές που παρήγαγε το μοντέλο δεν είχαν περιοδικότητα.
Αντίστροφη ομογενοποίηση  Έχουν ξανά
Chart: Diurnal periodicity of mean
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1st 3-month | 5.6881 | 5.7061 | 5.7027 | 5.7055 | 5.697 | 5.6862 | 5.6842 | 5.6766
2nd 3-month | 5.6826 | 5.6957 | 5.684 | 5.6763 | 5.6883 | 5.6867 | 5.6874 | 5.6827
3rd 3-month | 5.6335 | 5.6424 | 5.6229 | 5.619 | 5.6235 | 5.6225 | 5.6209 | 5.6325
4th 3-month | 5.6564 | 5.6471 | 5.6533 | 5.6603 | 5.6537 | 5.6508 | 5.6613 | 5.6611
Chart: Diurnal periodicity of stand. deviation
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1st 3-month | 2.1274 | 2.1412 | 2.1519 | 2.1464 | 2.1444 | 2.1431 | 2.1392 | 2.1428
2nd 3-month | 2.2186 | 2.2271 | 2.202 | 2.1894 | 2.2058 | 2.2236 | 2.2114 | 2.2237
3rd 3-month | 2.2703 | 2.2911 | 2.2729 | 2.2624 | 2.2875 | 2.2912 | 2.2887 | 2.2956
4th 3-month | 2.1796 | 2.1801 | 2.2127 | 2.2136 | 2.1867 | 2.1663 | 2.183 | 2.1758
Chart: Diurnal periodicity of mean
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1st 3-month | 6.1405 | 5.794 | 5.6992 | 5.7944 | 6.1517 | 6.8777 | 7.3691 | 6.8659
2nd 3-month | 5.4372 | 5.0847 | 4.9827 | 5.0657 | 5.4431 | 6.1754 | 6.6656 | 6.1711
3rd 3-month | 4.6946 | 4.3385 | 4.2335 | 4.32 | 4.6867 | 5.4173 | 5.9058 | 5.4263
4th 3-month | 5.409 | 5.0345 | 4.9501 | 5.0473 | 5.4062 | 6.1396 | 6.6435 | 6.1503
Chart: Diurnal periodicity of stand. deviation
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1st 3-month | 2.5466 | 2.4784 | 2.4651 | 2.4864 | 2.5672 | 2.6467 | 2.6655 | 2.6465
2nd 3-month | 2.233 | 2.1551 | 2.1047 | 2.1176 | 2.2186 | 2.3278 | 2.3401 | 2.3268
3rd 3-month | 1.8636 | 1.7955 | 1.7544 | 1.7714 | 1.8792 | 1.9739 | 2.002 | 1.9764
4th 3-month | 2.1981 | 2.1153 | 2.1215 | 2.1479 | 2.2058 | 2.2644 | 2.3086 | 2.2758
Πριν
Μετά

## Slide 29
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Αντίστροφη διαδικασία ομογενοποίησης (2/2)
Πριν
Μετά
Chart: Seasonality of mean
| 1 | 2 | 3 | 4
1st 3-hour | 5.6881 | 5.6826 | 5.6335 | 5.6564
2nd 3-hour | 5.7061 | 5.6957 | 5.6424 | 5.6471
3rd 3-hour | 5.7027 | 5.684 | 5.6229 | 5.6533
4th 3-hour | 5.7055 | 5.6763 | 5.619 | 5.6603
5th 3-hour | 5.697 | 5.6883 | 5.6235 | 5.6537
6th 3-hour | 5.6862 | 5.6867 | 5.6225 | 5.6508
7th 3-hour | 5.6842 | 5.6874 | 5.6209 | 5.6613
8th 3-hour | 5.6766 | 5.6827 | 5.6325 | 5.6611
Chart: Seasonality of stand. deviation
| 1 | 2 | 3 | 4
1st 3-hour | 2.1274 | 2.2186 | 2.2703 | 2.1796
2nd 3-hour | 2.1412 | 2.2271 | 2.2911 | 2.1801
3rd 3-hour | 2.1519 | 2.202 | 2.2729 | 2.2127
4th 3-hour | 2.1464 | 2.1894 | 2.2624 | 2.2136
5th 3-hour | 2.1444 | 2.2058 | 2.2875 | 2.1867
6th 3-hour | 2.1431 | 2.2236 | 2.2912 | 2.1663
7th 3-hour | 2.1392 | 2.2114 | 2.2887 | 2.183
8th 3-hour | 2.1428 | 2.2237 | 2.2956 | 2.1758
Chart: Seasonality of mean
| 1 | 2 | 3 | 4
1st 3-hour | 6.1405 | 5.4372 | 4.6946 | 5.409
2nd 3-hour | 5.794 | 5.0847 | 4.3385 | 5.0345
3rd 3-hour | 5.6992 | 4.9827 | 4.2335 | 4.9501
4th 3-hour | 5.7944 | 5.0657 | 4.32 | 5.0473
5th 3-hour | 6.1517 | 5.4431 | 4.6867 | 5.4062
6th 3-hour | 6.8777 | 6.1754 | 5.4173 | 6.1396
7th 3-hour | 7.3691 | 6.6656 | 5.9058 | 6.6435
8th 3-hour | 6.8659 | 6.1711 | 5.4263 | 6.1503
Chart: Seasonality of stand. deviation
| 1 | 2 | 3 | 4
1st 3-hour | 2.5466 | 2.233 | 1.8636 | 2.1981
2nd 3-hour | 2.4784 | 2.1551 | 1.7955 | 2.1153
3rd 3-hour | 2.4651 | 2.1047 | 1.7544 | 2.1215
4th 3-hour | 2.4864 | 2.1176 | 1.7714 | 2.1479
5th 3-hour | 2.5672 | 2.2186 | 1.8792 | 2.2058
6th 3-hour | 2.6467 | 2.3278 | 1.9739 | 2.2644
7th 3-hour | 2.6655 | 2.3401 | 2.002 | 2.3086
8th 3-hour | 2.6465 | 2.3268 | 1.9764 | 2.2758
Οι τιμές που παρήγαγε το μοντέλο δεν είχαν περιοδικότητα.
Αντίστροφη ομογενοποίηση  Έχουν ξανά

## Slide 30
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Σύγκριση συνθετικής και εμπειρικής χρονοσειράς (1/2)
Chart: Empirical and Synthetic Cdf Comparison
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25
Empirical | 0.0078657 | 0.0094506 | 0.013736 | 0.032872 | 0.035454 | 0.063806 | 0.10413 | 0.15731 | 0.22353 | 0.30265 | 0.3765 | 0.47464 | 0.54672 | 0.62286 | 0.6869 | 0.74401 | 0.7952 | 0.84204 | 0.87691 | 0.90702 | 0.92586 | 0.9457 | 0.95615 | 0.96637 | 0.97576 | 0.98251 | 0.98574 | 0.98891 | 0.99143 | 0.99337 | 0.99436 | 0.99595 | 0.99671 | 0.99736 | 0.99783 | 0.99842 | 0.99871 | 0.99935 | 0.99935 | 0.99941 | 0.99953 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99971 | 0.99988 | 0.99988 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994
Synthetic 1.1 | 0 | 0 | 0.0016929 | 0.0074066 | 0.017882 | 0.03661 | 0.067083 | 0.11269 | 0.18284 | 0.27299 | 0.37255 | 0.47297 | 0.56322 | 0.65602 | 0.72976 | 0.79029 | 0.83917 | 0.88022 | 0.909 | 0.93175 | 0.94995 | 0.9635 | 0.97355 | 0.98064 | 0.98476 | 0.98878 | 0.99228 | 0.99355 | 0.99503 | 0.99609 | 0.99672 | 0.99725 | 0.99757 | 0.99831 | 0.99852 | 0.99884 | 0.99894 | 0.99905 | 0.99926 | 0.99926 | 0.99937 | 0.99947 | 0.99947 | 0.99947 | 0.99947 | 0.99958 | 0.99958 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968 | 0.99968
Chart: Empirical and Synthetic Pdf Comparison
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25
Empirical | 0.0031698 | 0.0085701 | 0.038272 | 0.0051655 | 0.056703 | 0.080653 | 0.10636 | 0.13243 | 0.15825 | 0.14769 | 0.19629 | 0.14417 | 0.15227 | 0.12808 | 0.11423 | 0.10237 | 0.093684 | 0.069735 | 0.060225 | 0.037685 | 0.039681 | 0.020897 | 0.020427 | 0.018784 | 0.013501 | 0.0064569 | 0.0063395 | 0.0050481 | 0.0038741 | 0.0019958 | 0.0031698 | 0.0015262 | 0.0012914 | 0.00093919 | 0.001174 | 0.00058699 | 0.0012914 | 0 | 0.0001174 | 0.0002348 | 0.0002348 | 0.0001174 | 0 | 0.0003522 | 0 | 0.0001174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Synthetic 1.1 | 0 | 0.0033859 | 0.011427 | 0.02095 | 0.037456 | 0.060946 | 0.091207 | 0.1403 | 0.1803 | 0.19913 | 0.20083 | 0.18051 | 0.18559 | 0.1475 | 0.12105 | 0.097767 | 0.082108 | 0.05756 | 0.045498 | 0.036398 | 0.027087 | 0.020104 | 0.014178 | 0.0082531 | 0.0080415 | 0.0069834 | 0.0025394 | 0.0029626 | 0.0021162 | 0.0012697 | 0.0010581 | 0.00063485 | 0.0014813 | 0.00042324 | 0.00063485 | 0.00021162 | 0.00021162 | 0.00042324 | 0 | 0.00021162 | 0.00021162 | 0 | 0 | 0 | 0.00021162 | 0 | 0.00021162 | 0 | 0 | 0
Chart: Empirical and Synthetic Cdf Comparison
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25
Empirical | 0.0014132 | 0.0019785 | 0.0041832 | 0.013454 | 0.015206 | 0.034483 | 0.073375 | 0.1364 | 0.21973 | 0.32549 | 0.43239 | 0.56416 | 0.65613 | 0.74709 | 0.816 | 0.86761 | 0.91193 | 0.94161 | 0.9589 | 0.97332 | 0.98231 | 0.98915 | 0.99163 | 0.99423 | 0.99548 | 0.99689 | 0.99751 | 0.99802 | 0.99825 | 0.99859 | 0.99887 | 0.99915 | 0.99915 | 0.99938 | 0.99943 | 0.99955 | 0.9996 | 0.99966 | 0.99966 | 0.99966 | 0.99966 | 0.99966 | 0.99972 | 0.99972 | 0.99972 | 0.99977 | 0.99977 | 0.99977 | 0.99977 | 0.99977 | 0.99977
Synthetic 3.6 | 0 | 0.00031844 | 0.00042458 | 0.0021229 | 0.0059442 | 0.022609 | 0.053604 | 0.10583 | 0.19021 | 0.29965 | 0.42947 | 0.57117 | 0.68952 | 0.791 | 0.86042 | 0.90733 | 0.94204 | 0.96349 | 0.97697 | 0.98525 | 0.98981 | 0.99321 | 0.99554 | 0.99735 | 0.99809 | 0.9983 | 0.99851 | 0.99883 | 0.99904 | 0.99915 | 0.99915 | 0.99926 | 0.99926 | 0.99926 | 0.99926 | 0.99926 | 0.99926 | 0.99926 | 0.99947 | 0.99947 | 0.99947 | 0.99947 | 0.99947 | 0.99958 | 0.99958 | 0.99958 | 0.99958 | 0.99958 | 0.99958 | 0.99958 | 0.99958
Chart: Empirical and Synthetic Pdf Comparison
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25
Empirical | 0.0011306 | 0.0044093 | 0.018542 | 0.0035048 | 0.038553 | 0.077784 | 0.12606 | 0.16665 | 0.21153 | 0.21379 | 0.26354 | 0.18395 | 0.18191 | 0.13782 | 0.10322 | 0.088638 | 0.059356 | 0.034596 | 0.02883 | 0.017976 | 0.01368 | 0.0049746 | 0.0052007 | 0.0024873 | 0.0028265 | 0.0012436 | 0.0010175 | 0.00045223 | 0.00067835 | 0.00056529 | 0.00056529 | 0 | 0.00045223 | 0.00011306 | 0.00022612 | 0.00011306 | 0.00011306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011306 | 0 | 0 | 0.00011306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Synthetic 3.6 | 0.00063688 | 0.00021229 | 0.0033967 | 0.0076425 | 0.03333 | 0.061989 | 0.10445 | 0.16877 | 0.21887 | 0.25963 | 0.28341 | 0.23671 | 0.20295 | 0.13884 | 0.093833 | 0.069419 | 0.042883 | 0.026961 | 0.016559 | 0.0091285 | 0.0067933 | 0.0046704 | 0.003609 | 0.001486 | 0.00042458 | 0.00042458 | 0.00063688 | 0.00042458 | 0.00021229 | 0 | 0.00021229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Wind Speed (m/s)
Chart: Wind Speed (m/s)
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25
Empirical | 0.0032746 | 0.013324 | 0.045034 | 0.0068362 | 0.071923 | 0.10229 | 0.1322 | 0.15729 | 0.17839 | 0.16749 | 0.20625 | 0.14704 | 0.1513 | 0.1245 | 0.10298 | 0.088845 | 0.074061 | 0.048771 | 0.039529 | 0.025006 | 0.027173 | 0.014146 | 0.013464 | 0.010993 | 0.0073527 | 0.0059682 | 0.0044152 | 0.0026685 | 0.002421 | 0.001345 | 0.0018722 | 0.00076037 | 0.00065636 | 0.0004842 | 0.00036225 | 0.00030487 | 0.00020803 | 1.4347e-05 | 8.608e-05 | 7.8907e-05 | 6.0973e-05 | 8.2493e-05 | 1.4347e-05 | 6.0973e-05 | 4.6627e-05 | 3.228e-05 | 1.076e-05 | 1.4347e-05 | 1.4347e-05 | 1.076e-05
Synthetic | 0.00052 | 0.002125 | 0.00526 | 0.009815 | 0.018865 | 0.035055 | 0.06075 | 0.093255 | 0.13257 | 0.17097 | 0.20184 | 0.21041 | 0.20346 | 0.18477 | 0.16001 | 0.1308 | 0.09946 | 0.074805 | 0.0549 | 0.04148 | 0.02997 | 0.02127 | 0.015785 | 0.01117 | 0.007815 | 0.005665 | 0.00431 | 0.003135 | 0.00244 | 0.00188 | 0.00123 | 0.0008 | 0.000895 | 0.00057 | 0.00041 | 0.000295 | 0.00019 | 0.000165 | 0.00013 | 9e-05 | 0.000115 | 6e-05 | 4e-05 | 6.5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 3.5e-05 | 2e-05 | 1e-05
Συνολικά
Στις υποπεριόδους

## Slide 31
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Σύγκριση συνθετικής και εμπειρικής χρονοσειράς (2/2)
Chart: Observed and synthetic Time-series Climacogram Comparison

## Slide 32
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ενεργειακή και οικονομική διαχείριση αιολικής εγκατάστασης(1/8)
Η ενεργειακή κοινότητα αρχίζει να στρέφεται δυναμικά προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

## Slide 33
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ενεργειακή και οικονομική διαχείριση αιολικής εγκατάστασης (2/8)
Ο συντελεστής δυναμικότητας είναι ο λόγος των μονάδων πραγματικής ηλεκτρικής ενέργειας για μια δεδομένη χρονική περίοδο, προς τη μέγιστη δυνατή ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας κατά την εν λόγω περίοδο.
Chart: Global Capacity Factor for wind power plants
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
 | 0.17383 | 0.18227 | 0.18028 | 0.1783 | 0.20577 | 0.18326 | 0.19368 | 0.18632 | 0.20178 | 0.20092 | 0.20337 | 0.20736 | 0.20835 | 0.19807 | 0.19567 | 0.20803 | 0.21019 | 0.2304 | 0.22048 | 0.21997 | 0.2233

## Slide 34
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ενεργειακή και οικονομική διαχείριση αιολικής εγκατάστασης (3/8)
Το ανεμόμετρο είναι σε υψόμετρο 10 μέτρων και όχι 80 στο οποίο θα λειτουργεί η ανεμογεννήτρια
Το κατακόρυφο προφίλ της λογαριθμικής μεταβολής της ταχύτητα του ανέμου για μετατροπή από 10m σε 80m ύψος είναι:

## Slide 35
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ενεργειακή και οικονομική διαχείριση αιολικής εγκατάστασης (4/8)
 | Μερίδιο από το συνολικό κόστος | Τυπικό μερίδιο των επιπλέον δαπανών
Ανεμογεννήτρια Turbine (exworks) | 68-84 % | ─
Θεμελίωση Foundation | 1-9 % | 20-25 %
Ηλεκτρική Εγκατάσταση Electric installation | 1-9 % | 10-15 %
Σύνδεση με το Δίκτυο Grid connection | 2-10 % | 35-45 %
Συμβουλευτικό κόστος Consultancy | 1-3 % | 5-10 %
Γεωτεχνική Μελέτη Land | 1-5 % | 5-10 %
Κατασκευή Δρόμου Road construction | 1-5 % | 5-10 %
Επιπλέον κόστη στην τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας
Η ανεμογεννήτρια κοστίζει περίπου
Όμως δεν μένουμε εκεί.

## Slide 36
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ενεργειακή και οικονομική διαχείριση αιολικής εγκατάστασης (5/8)
Πραγματοποιήσεις καθεμίας από τις 100 χρονοσειρές που παρήχθησαν για 200 χιλιάδες ώρες.
Chart: TWh of energy production for each Synthetic Timeseries of 200,000 hours
Mean TWh | 0.17542 | 0.17542
+1 St. Deviation | 0.25658 | 0.25658
-1 St. Deviation | 0.094257 | 0.094257
Ο συντελεστής δυναμικότητας

## Slide 37
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ενεργειακή και οικονομική διαχείριση αιολικής εγκατάστασης (6/8)
Chart: Annual Inflation rate
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Global | 0.175 | 0.152 | 0.143 | 0.135 | 0.141 | 0.139 | 0.118 | 0.146 | 0.197 | 0.232 | 0.267 | 0.173 | 0.408 | 0.406 | 0.32 | 0.163 | 0.093 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 0.048 | 0.047 | 0.037 | 0.039 | 0.038 | 0.041 | 0.041 | 0.043 | 0.063 | 0.028 | 0.037 | 0.051 | 0.041 | 0.037 | 0.032 | 0.028 | 0.028 | 0.032 | 0.038
(Global forecast) | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.033
Greece | 0.247 | 0.244 | 0.214 | 0.199 | 0.184 | 0.195 | 0.231 | 0.164 | 0.135 | 0.137 | 0.203 | 0.195 | 0.159 | 0.144 | 0.109 | 0.088 | 0.079 | 0.054 | 0.045 | 0.021 | 0.029 | 0.036 | 0.039 | 0.034 | 0.03 | 0.035 | 0.033 | 0.03 | 0.042 | 0.013 | 0.047 | 0.031 | 0.01 | -0.009 | -0.014 | -0.011 | 0 | 0.011 | 0.007
(Greece forecast) | 0.007 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.018
Μετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ
σταθερός πληθωρισμός
2%
Σύμφωνα με τον Ν. 3299/2004
Επιχορήγηση 30%
Θεωρούμε
Δανειακά κεφάλαια 30%
Ίδια κεφάλαια 40%
Notes: Με στοιχεία από το ΔΝΤ

## Slide 38
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ενεργειακή και οικονομική διαχείριση αιολικής εγκατάστασης (7/8)
Πιθανότητα κερδοφόρας επένδυσης : 80%
Πληθωρισμός | 2%
Συνολικό κόστος έργων | 3.500.000,00 €
Επιχορήγηση | 1.050.000,00 €
Δάνειο | 1.050.000,00 €
Ίδια κεφάλαια | 1.400.000,00 €
Συνολικό κόστος Χωρίς την επιχορήγηση | 2.450.000,00 €
Χρόνια Αποπληρωμής Δανείου | 15
Επιτόκιο Δανείου | 6%
Προεξοφλητικό Επιτόκιο | 4%
Χρήσιμος Χρόνος Ζωής (έτη) | 23
Chart: Αθροιστικές Χρηματοροές Επένδυσης
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
 | -2450000 | -2102782.106 | -1769994.209 | -1451227.7615 | -1146084.6895 | -854177.1392 | -575127.2289 | -308566.807 | -54137.2162 | 188510.9378 | 419718.0117 | 639815.5439 | 849126.4705 | 1047965.3346 | 1236638.4912 | 1407550.8705 | 1601476.1778 | 1785623.4533 | 1960277.7506 | 2125716.704 | 2282210.7097 | 2430023.1035 | 2569410.3329 | 2700622.127
Απόσβεση στα 9 χρόνια

## Slide 39
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ενεργειακή και οικονομική διαχείριση αιολικής εγκατάστασης (8/8)

## Slide 40
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Συμπεράσματα (1/1)
Με επιτυχία χρησιμοποιείται η κατανομή PBF για την ημερήσια & μηνιαία ταχύτητα του ανέμου, η οποία επαληθεύεται με τεστ καλής προσαρμογής.
Υπολογισμός της παραμέτρου Hurst ίσης με 0.9, η οποία υποδεικνύει ότι η διεργασία ακολουθεί μια δυναμική συμπεριφορά Hurst Kolmogorov.
Σύνθεση και Δημιουργία ψευδο-κυκλοστάσιμου μοντέλου ικανού να διατηρεί: σταθερή την κατανομή της διεργασίας σε ωριαίο & εποχιακό επίπεδο, τις τέσσερις πρώτες κεντρικές ροπές και την παράμετρο Hurst που εκφράζει την μακροπρόθεσμη εμμονή και συσχέτιση.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, η τοποθέτηση ανεμογεννητριών καθιστά μία τέτοια επένδυση κερδοφόρα.