## Slide 1
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Επιβλέπων: Δημήτρης Κουτσογιάννης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ
Συνεπιβλέπων: Παναγιώτης Δημητριάδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Διπλωματική Εργασία του Ιωάννη Κουντούρη
Νοέμβριος 2017, Αθήνα

## Slide 2
Ε.Μ.Π.
Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση καινοτόμων διατομών τύπου sandwich πυλώνων ανεμογεννητριών
Δομή Παρουσίασης
Η κατανόηση της αιτιοκρατικότητας για την διεργασία της ηλιακής ακτινοβολίας σε όλες τις χρονικές κλίμακες.
Η πρόταση νέας κατανομής για την διεργασία της ωριαίας ηλιακής ακτινοβολίας και κατ’ επέκταση της ημερήσιας κλίμακας.
Ο στατιστικός έλεγχος των προηγούμενων κατανομών.
Η αξιοποίηση του συντελεστή αιθριότητας KT (clear sky index) για την περιγραφή της ηλιακής ακτινοβολίας και η πρόταση για νέα κατανομή σε ωριαίο και ημερήσιο επίπεδο του συντελεστή.
Η μελέτη της στοχαστικής φύσης και δομής της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω του συντελεστή αιθριότητας ΚΤ.
Η μελέτη των ετεροσυσχετίσεων των ωρών για τον συντελεστή ΚΤ
Η δημιουργία ενός ψευδο-κυκλοστάσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης εμμονής με σκοπό την αναπαραγωγή του ωριαίου συντελεστή αιθριότητας και συνεπώς της ωριαίας ηλιακής ακτινοβολίας.
Τέλος η εφαρμογή του μοντέλου και η σύγκριση των παραχθέντων αποτελεσμάτων με τα εμπειρικά μετρημένα δεδομένα.
2
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

## Slide 3
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Μελέτη Φαινομένων (1)
3
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Στοχαστικότητα ή Αιτιοκρατία (Determinism) ???
Προσεγγίσεις στην μελέτη των φαινομένων.
Όλα τα φαινόμενα μπορούν να μελετηθούν : είτε ως στοχαστικά, είτε ως μη στοχαστικά
Κριτήρια επιλογής αν σκεφτούμε το φαινόμενο ως ένα πείραμα.
Η αναφορά γίνεται για να τονίσουμε τον σκοπό της εργασίας.

## Slide 4
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
4
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Φαινόμενο και περιγραφή
Αν η κλασσική επιστήμη μπορεί να περιγράψει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν ένα φαινόμενο με απόλυτη ακρίβεια.
Τότε το φαινόμενο μελετάται ως ντετερμινιστικό. Θεωρείται
απόλυτα προβλέψιμο, αν το προσομοιάσουμε με ένα πείραμα θα δίνει συνεχόμενα τα ίδια αποτελέσματα.
Αν η κλασσική επιστήμη δεν μπορεί να το περιγράψει με σχετική ακρίβεια
Τότε το φαινόμενο μελετάται ως στοχαστικό. Όσες φορές και αν πραγματοποιήσουμε, το πείραμα δεν θα δίνει ίδια αποτελέσματα.
Αν η κλασσική επιστήμη μπορεί να το περιγράψει με ικανοποιητική ακρίβεια
Τότε το φαινόμενο μελετάται είτε ως στοχαστικό, είτε ως ντετερμινιστικό. Όσες φορές και αν πραγματοποιήσουμε το πείραμα δίνει σχεδόν ίδια αποτελέσματα.
Μελέτη Φαινομένων (2)

## Slide 5
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Εισαγωγικές έννοιες της ηλιακής ακτινοβολίας (1)
5
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια της Γης αποτελείται από :
Άμεση: Είναι η ηλιακή ακτινοβολία που λαμβάνεται χωρίς να έχει υποστεί σκέδαση στην ατμόσφαιρα.
Διάχυτη: Είναι η ηλιακή ακτινοβολία που έχει πρώτα σκεδαστεί και ανακλαστεί στα διάφορα σωματίδια και σταγονίδια της ατμόσφαιρας
Ανακλώμενη: Είναι η ηλιακή ακτινοβολία που προέρχεται από την ανακλαστικότητα της επιφάνειας στην περιοχή που εξετάζεται.

## Slide 6
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
6
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Εξωγήινη ακτινοβολία:
Ωριαία Εξωγήινη ακτινοβολία
Ημερήσια εξωγήινη ακτινοβολία
Όπου η ηλιακή σταθερά Gsc=1367 W/m2, d η ηλιακή εκκεντρότητα, φ το γεωγραφικό πλάτος, δ η απόκλιση από τον άξονα της γης, ωs η ωριαία γωνία δύσης του ηλίου, ω1 και ω2 οι ωριαίες γωνίες στην αρχή και στο τέλος της ώρας
Εισαγωγικές έννοιες της ηλιακής ακτινοβολίας (2)

## Slide 7
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Διαγράμματα εξωτερικής ακτινοβολίας
7
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017

## Slide 8
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
8
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Ορισμός του συντελεστή αιθριότητας ΚΤ
Η τελική ηλιακή ακτινοβολία η οποία φθάνει στην επιφάνεια της γης είναι ένα ποσοστό της εξωτερικής. Τον λόγο της πραγματικής ηλιακής ακτινοβολίας που μετριέται στην επιφάνεια της γης προς την εξωγήινη ορίζουμε ως συντελεστή αιθριότητας.
KT →1 η ατμόσφαιρα παρουσιάζεται διαμπερής, ενώ αντίστοιχα όταν ο συντελεστής KT →0 η ατμόσφαιρα εμφανίζει έντονη νέφωση.

## Slide 9
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Δεδομένα και περιοχές μελέτης (1)
9
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017

## Slide 10
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
10
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Δεδομένα και περιοχές μελέτης (2)
Ημερήσια δεδομένα ηλιακής ακτινοβολίας
Ωριαία δεδομένα ηλιακής ακτινοβολίας
Ημερήσια δεδομένα συντελεστή αιθριότητας ΚΤ
Ωριαία δεδομένα συντελεστή αιθριότητας ΚΤ
(δεδομένα βάσης NASA-Surface meteorology and Solar Energy)

## Slide 11
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
11
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Δεδομένα και περιοχές μελέτης (3)
Ωριαία δεδομένα Ηλιακής ακτινοβολίας
Hydrological Observatory of Athens με 10 σταθμούς με πάνω από 12 χρόνια μετρήσεις σε 10λεπτη κλίμακα.
Βάση δεδομένων NRLE ( National Renewable Energy Laboratory)-NSRDB (National Solar Radiation Database) με πάνω από 14 χρόνια μετρήσεις ωριαίας κλίμακας σε 40 σταθμούς της Αμερικής.

## Slide 12
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Ημερήσια ανάλυση ηλιακής ακτινοβολίας σε μηνιαία κλίμακα (1)
12
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Χρήση του προγράμματος ανοιχτού λογισμικού πακέτου στατιστικής ανάλυσης του Υδρογνώμων, εφαρμογή πληθώρας γνωστών από την βιβλιογραφία κατανομών (Gamma, Pareto, Lognormal, Pearson κλπ).
Καλή προσαρμογή μεν αδυναμία να δώσουν φυσική ερμηνεία στη διεργασία δε.
Ο ήλιος αποτελεί την αιτιοκρατικότητα της διεργασίας, διαθέτει καθορισμένη εκπομπή (ηλιακή σταθερά Go=1367 w/m2) και η εποχικότητα δικαιολογείται από την σχετική κίνηση της γης με τον ήλιο και άλλους ντετερμινιστικούς παράγοντες.
Οικογένειες κατανομών με x[0,∞) απορρίπτονται
Ανάγκη εύρεσης κατάλληλης κατανομής

## Slide 13
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
13
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Εισαγωγικά στοιχεία Κατανομών και επιλογή κατανομής (2)
Κατανομή Beta
Κατανομή Kumaraswamy
Συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

## Slide 14
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ημερήσια ανάλυση ηλιακής ακτινοβολίας σε μηνιαίο κλίμακα (3)
14
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Περιοχή εφαρμογής Αστυπάλαιας και Αθήνας
Διαχωρισμός χρονοσειρών σε μηνιαίο βήμα-> δημιουργία 12 επιμέρους χρονοσειρών-> με σκοπό την αποφυγή της εποχικότητας

## Slide 15
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Τest ελέγχου καλής προσαρμογής και κριτήριο επιλογής κατανομής για την ημερήσια ηλιακή ακτινοβολίας (4)
15
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Κριτήριο επιλογής μοντέλου AIC (Akaike information criterion)
Kolmogorov-Smirnov test
Cramer von Misses test
Anderson Darling test
Τέθηκε όριο εμπιστοσύνης 5% και χρήση των P-values(τιμών στατιστικής σημαντικότητας) ως κριτήριο επιλογής κατανομής
Επιλογή μοντέλου για περιθώρια συνάρτηση
Αποτελέσματα από τα test καλής προσαρμογής κατανομής

## Slide 16
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Υπολογισμός παραμέτρων ημερήσιας ηλιακής ακτινοβολίας (5)
16
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Για τον υπολογισμό των παραμέτρων χρησιμοποιήθηκαν 4 μέθοδοι της μέγιστης πιθανοφάνειας, των ελαχίστων τετραγώνων, των l moments και τέλος με τον solver του excel.
Διάγραμμα των παραμέτρων a της κατανομής Kumaraswamy
Διάγραμμα των παραμέτρων b της κατανομής Kumaraswamy

## Slide 17
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Ανάλυση ηλιακής ακτινοβολίας με ωριαίο βήμα σε μηνιαία κλίμακα (1)
17
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Διπλή περιοδικότητα -> Ημερήσια και εποχιακή διακύμανση της διεργασίας για την ώρα για τον εκάστοτε μήνα
Επιλογή διαχωρισμού της χρονοσειράς σε ανάλυση 12×24, δηλαδή 12 μήνες εκ των οποίων ο κάθε μήνας αναλύεται σε 24 ώρες σύνολο δηλαδή 288 χρονοσειρές.
Δεν επιλέγουμε ανάλυση 31×24 (μέρες και ώρες) αρχικά γιατί τα δεδομένα μας δεν θα επαρκούσαν και δεν υπάρχει σημαντική διακύμανση
Ημερήσια διακύμανση της ωριαίας ακτινοβολίας για την δέκατη ώρα του Αυγούστου

## Slide 18
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Ανάλυση ωριαίας ηλιακής ακτινοβολίας (2)
18
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Τα τρία test απέρριπταν σε 40 από τις 170 χρονοσειρές την κατανομή Kumaraswamy κυρίως κατά την διάρκεια των μεσημεριανών ωρών -> Αναζήτηση πιθανών παραγόντων που επηρεάζουν την διεργασία σε ωριαία κλίμακα που δεν παρατηρήθηκαν στην ημερήσια.

## Slide 19
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Αξιοποίηση του συντελεστή αιθριότητας ΚΤ , ημερήσια ανάλυση σε ετήσια κλίμακα.
19
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Με την χρήση του συντελεστή αδιαστασιοποιούμε την διεργασία και πλέον οι τιμές της κυμαίνονται από [0,1] Επίσης πραγματοποιείται γενίκευση της διεργασίας σε παγκόσμια κλίμακα και πλέον εξετάζουμε τις συνθήκες της ατμόσφαιρας. Ανάλυση ημερήσιου συντελεστή για 7 πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο (Όσλο, Καμπάλα, Μόσχα, Αθήνα, Παρίσι, Πεκίνο και Ανταρτική) (Επιβεβαίωση νέφωση)

## Slide 20
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Ωριαία ανάλυση συντελεστή αιθριότητας ΚΤ (1)
20
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Με την χρήση του ωριαίου συντελεστή προσεγγιστικά αφαιρούμε την εποχικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας και πλέον δεν κρίνεται η χρήση του διαχωρισμού σε 12Χ24 ανάλυση.

## Slide 21
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Ωριαία ανάλυση συντελεστή αιθριότητας ΚΤ (2)
21
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Υπολογίζοντας πάλι το διάγραμμα της διπλής περιοδικότητας παρατηρούμε την συνέχιση εμφάνισης κύκλων.
Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν έχουμε εξαλείψει πλήρως την εποχικότητα από την χρονοσειρά που εξετάζουμε. Πιθανά αίτια η στοχαστικότητα της νέφωσης καθώς και το πάχος της ατμόσφαιρας το οποίο απλοϊκά ορίζεται ως το πηλίκο της μονάδας προς το συνημίτονο της ζενίθιας γωνίας για την εκάστοτε ώρα.

## Slide 22
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Ωριαία ανάλυση συντελεστή αιθριότητας ΚΤ (3)
22
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Επιλογή ανάλυσης σε 12×24 (μήνες και ώρες) -> Υπολογισμός εμπειρικής κατανομής αθροιστικής πιθανότητας.
Ανεπάρκεια της κατανομής Kumaraswamy
Δημιουργία νέας σύνθετης κατανομής διπλού αθροίσματος δυο περιθώριων κατανομών Kumaraswamy 5 παραμέτρων.
Συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας(Cdf
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (Pdf)
Συντελεστής λ κρίνει πότε είναι απαραίτητη η χρήση του διπλού αθροίσματος

## Slide 23
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Ωριαία ανάλυση συντελεστή αιθριότητας ΚΤ (4)
23
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Ικανοποιητική προσαρμογή της κατανομής για τους σταθμούς της Αθήνας σε όλες τις περιπτώσεις .

## Slide 24
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Ωριαία ανάλυση συντελεστή αιθριότητας ΚΤ (5)
24
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Εμφάνιση έντονης θετικής ασσυμετρίας κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες -> Δικαιολόγηση φυσικής ερμηνείας της κατανομής κατ’ επέκταση σωστή μοντελοποίηση της διεργασίας.
Από βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι κατά πρωινές και απογευματινές ώρες είναι πιο πιθανή εμφάνιση νέφωσης -> Γενεσιουργός αιτία: οι αέριες μάζες ψύχονται αδιαβατικά, φθάνοντας στο σημείο συμπύκνωσης οι υδρατμοί συνθέτουν το σύννεφο. Συνεπώς πρωινές και απογευματινές παρατηρούμε χαμηλότερες θερμοκρασίες άρα και μεγαλύτερη πιθανότητα σχηματισμού σύννεφων.

## Slide 25
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Ωριαία ανάλυση συντελεστή αιθριότητας ΚΤ (6)
25
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Διεύρυνση μελέτης σε παγκόσμια κλίμακα -> 40 σταθμοί στις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής.
Τοποθεσία σταθμού Barrow στην Αλάσκα

## Slide 26
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Ωριαία ανάλυση συντελεστή αιθριότητας ΚΤ (7)
26
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Τοποθεσία σταθμού Elizabeth City

## Slide 27
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Ωριαία ανάλυση συντελεστή αιθριότητας ΚΤ (8)
27
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Υπολογισμός ετεροσυσχετίσεων μεταξύ ωρών για τους 40 σταθμούς της βάσης NRLE και της Αθήνας:
Ωριαία κλίμακα μεταξύ μηνών, πχ ετεροσυσχέτιση 12ης ώρας Μαΐου με 12η ώρα Αυγούστου κ.ο.κ.
Μηνιαία κλίμακα μεταξύ διαδοχικών ωρών (υστέρηση ένα ), πχ ετεροσυσχέτιση 8ης ώρα Μαρτίου με 9η ώρα Μαρτίου μετά 9ης ώρα Μαρτίου με 10η ώρα Μαρτίου κ.ο.κ -> δεν παρατηρείται κάποιος κύκλος
Ετεροσυσχετίσεις ωριαίου συντελεστή ΚΤ για τον σταθμό Elizabeth City

## Slide 28
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Εισαγωγικά στοιχεία δυναμικής φαινομένου Hurst Kolmogorov
28
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Παρατηρήθηκε ότι οι χρονοσειρές οι οποίες προέρχονται από υδρομετερεωλογικά φαινόμενα παρουσιάζουν διακυμάνσεις (μεγιστοποίηση της αβεβαιότητας) σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες σε αντίθεση με τις χρονοσειρές τυχαίων μεταβλητών.
Την δυναμική αυτή επισήμανε ο Βρετανός μηχανικός Hurst (1951) μελετώντας το φράγμα του Ασουάν μέσω των απορροών του Νείλου, ενώ δέκα χρόνια νωρίτερα την ίδια συμπεριφορά διαπίστωσε ο Kolmogorov μελετώντας την τύρβη.
Η ύπαρξη της μακροπρόθεσμης μνήμης ή εμμονής, διερευνάται με τον υπολογισμό της παραμέτρου Hurst η οποία λαμβάνει τιμές από [0,1].

## Slide 29
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Το κλιμακόγραμμα και ο υπολογισμός της παραμέτρου Ηurst
29
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Ό υπολογισμός της παραμέτρου Hurst επιτυγχάνεται με την χρήση του κλιμακογράμματος. Η κλίση του κλιμακογράμματος διαιρεμένη με δύο και πρόσθεση της μονάδας υπολογίζει τον συντελεστή Hurst.
(εξίσωση του εμπειρικού κλιμακογράμματος)
Διακρίνουμε τρεις κατηγορίες :
Η<0.5 -> αντι-εμμονή δηλώνει ότι µία αύξηση των τιμών της χρονοσειράς ακολουθείται από µείωση των τιµών της.
Η=0.5 -> συνεπάγεται την τυχαία αύξηση ή µείωση των τιµών της χρονοσειράς γνωστή και ως λευκός θόρυβος.
Η>0.5 -> αποδεικνύει την ύπαρξη εµµονής η οποία δηλώνει ότι µία αύξηση των τιμών της χρονοσειράς ακολουθείται από περαιτέρω αύξηση των τιμών της.

## Slide 30
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Υπολογισμός παραμέτρου Hurst για τον ωριαίο συντελεστή αιθριότητας
30
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Ύστερα από ανάλυση δεδομένων των 40 σταθμών προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα :
Ο μέσος όρος των κλίσεων της ωριαίας κλίμακας ισούται με 0.91
Ο μέσος όρος των κλίσεων της ημερήσιας κλίμακας ισούται με 0.96
Ο μέσος όρος των κλίσεων της ετήσιας κλίμακας και ο εντοπισμός της παραμέτρου Hurst ισούται με 0.75

## Slide 31
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
31
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Δομή στοχαστικού μοντέλου
Μαθηματική έκφραση του ψεύδο-κυκλοστάσιμου μοντέλου
Συνθετική χρονοσειρά που ακολουθεί γκαουσιανή κατανομή με συσχέτιση H=0.75
Ωριαία διεργασία που ακολουθεί σύνθετη κατανομή Kumaraswamy

## Slide 32
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Ανάλυση δομής στοχαστικού μοντέλου - gHK-SAR
32
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Παραγωγή συνθετικών χρονοσειρών 15 χρόνων που ακολουθούν γκαουσιανή κατανομή με μέση τιμή μηδέν και τυπική απόκλιση 1
Όμως η διεργασία ακολουθάει μια δυναμική συμπεριφορά μακροπρόθεσμης εμμονής
Άσκοπη η χρήση μίας γεννήτριας τυχαίων ασυσχέτιστων αριθμών, εύρεση ενός τρόπου αναπαραγωγής και διατήρησης συσχέτισης
Χρήση ενός μοντέλου συσχέτισης gHK με σκοπό την διατήρηση της εμπειρικής τιμής Hurst=0.8
Έκφραση θεωρητικού κλιμακογράμματος gHK
Επίτευξη αναπαραγωγής συνθετικής χρονοσειράς με την τεχνική των τυχαίων διακυμάνσεων πολλαπλής κλίμακας (SAR)
Άθροισμα 7 Markov μοντέλων AR(1). Στόχος μας είναι όταν αθροιστούν τα θεωρητικά κλιμακογράμματα τους να δίνουν την έκφραση του gHK

## Slide 33
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
33
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Υπολογισμός Γκαουσιανής αθροιστικής κατανομής πιθανότητας και διαχωρισμός της συνθετικής χρονοσειράς σε 12×24 (μήνες και ώρες)
Προσθήκη των κύκλων της εμπειρικής διεργασίας που περιγράφονται με την χρήση της σύνθετης κατανομής Kumaraswamy.
Αντιστροφή της αθροιστικής συνάρτησης σύνθετης κατανομής Kumaraswamy (γνησίως αύξουσας) με αριθμητικές διαδικασίες.
Τέλος αναδιάταξη των τιμών για την δημιουργία της συνθετικής χρονοσειράς
Ανάλυση δομής στοχαστικού μοντέλου – Kumaraswamy και αντιστροφή

## Slide 34
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Εφαρμογή μοντέλου (1)
34
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Εφαρμογή του μοντέλου για τους 40 σταθμούς των Ηνωμένων πολιτειών της Αμερικής.
Αποτελέσματα για τον σταθμό του Denver
9ος μήνας ώρα 13:00 | μέση τιμή | τυπική απόκλιση | ασυμμετρία | κύρτωση
Μοντέλου | 0,609 | 0,236 | -1,043 | -0,113
Εμπειρική | 0,615 | 0,226 | -0,999 | -0,356

## Slide 35
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Εφαρμογή μοντέλου (2)
35
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
9ος μήνας ώρα 8:00 | μέση τιμή | τυπική απόκλιση | ασυμμετρία | κύρτωση
Μοντέλου | 0,402 | 0,154 | -0,388 | -1,150
Εμπειρική | 0,417 | 0,182 | -0,286 | -0,368

## Slide 36
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Εφαρμογή μοντέλου (3)
36
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
6ος μήνας ώρα 7:00 | μέση τιμή | τυπική απόκλιση | ασυμμετρία | κύρτωση
Μοντέλου | 0,582 | 0,176 | -1,928 | 2,892
Εμπειρική | 0,553 | 0,188 | -1,307 | 0,442

## Slide 37
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
37
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Διατήρηση των κλίσεων σε όλες τις χρονικές κλίμακες και κατ’ επέκταση των συντελεστή Hurst=0.75
Εφαρμογή μοντέλου (4)

## Slide 38
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Εφαρμογή μοντέλου (5)
38
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Σύγκριση με το αντίστοιχο διάγραμμα ετεροσυσχετίσεων διαδοχικών ωρών για τον σταθμό Denver δεν παρατηρούμε κάποια έντονη διαφορά

## Slide 39
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
39
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Συμπεράσματα
Με επιτυχία εισαγάγεται νέα κατανομή (Κumaraswamy) για την ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία, η οποία επαληθεύεται με τρία τεστ καλής προσαρμογής.
Αδυναμία χρήση ίδιας κατανομής για περιγραφή ωριαίας ηλιακής ακτινοβολίας λόγω της εποχικότητας και του στοχαστικού παράγοντα της νέφωσης.
Αξιοποίηση του ωριαίου συντελεστή αιθριότητας KT για την προσεγγιστική αφαίρεση της εποχικότητας που εμφανίζει η ωριαία ηλιακή ακτινοβολία.
Περιγραφή των στοχαστικών συνθηκών της ατμόσφαιρας με την χρήση του συντελεστή KT
Εισαγωγή νέας σύνθετης κατανομής διπλού αθροίσματος Kumaraswamy με σκοπό την περιγραφή του ωριαίου συντελεστή ΚΤ
Υπολογισμός της παραμέτρου Hurst ίσης με 0.75 , η οποία υποδεικνύει ότι η διεργασία ακολουθεί μια δυναμική συμπεριφορά Hurst Kolmogorov.
Σύνθεση και Δημιουργία ψευδο-κυκλοστάσιμου μοντέλου ικανού να διατηρεί: σταθερή την κατανομή της διεργασίας σε ωριαίο επίπεδο, τις τέσσερις πρώτες κεντρικές ροπές και την παράμετρο Hurst που εκφράζει την μακροπρόθεσμη εμμονή και συσχέτιση.

## Slide 40
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Αντί επιλόγου (1)
40
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Τελικά ποια είναι η χρησιμότητα της εργασίας
Ας θυμηθούμε γιατί καταλήξαμε εδώ

## Slide 41
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
Αντί επιλόγου (2)
41
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Installed Capacity | Solar Panels | Energy Consumption | water volume produced per day (m3) | water volume produced per year (m3) | Energy Produced Summer Per Year
5MW | 23.809 | 10 KW per m3 | 1400 | 510.998 | 2997 MW
RO facility cost | Solar Panels cost | Production cost per (m3) | Selling Price per (m3) | Total production cost per year | Profit from Selling per year
2.239.993 € | 7.142.857 € | 2 € | 3.76 € | 1.021.996 € | 1.921.354 €
Profit from Energy | Payment in full |  |  |  | 
269.815 € | 8 years |  |  |  | 
Απλή εφαρμογή

## Slide 42
Ε.Μ.Π.
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2017
Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή και τον χρόνο που διαθέσατε